## Slide 1
PRJ1401 - THERMOCOUPLE
Jalon final
JAOUANNE Lilian
GARÇON Bastian

## Slide 2: Cahier des charges
Client du projet : Hervé LAURENT, ENSIBS Mécatronique
Plage de températures : -200 à 1200°C
Acquisition sans fils
Résolution correcte
Fréquence d’échantillonnage 10Hz minimum
Autonome en énergie
Notes: Rappel du sujet.

## Slide 3: Où en étions nous ?
Compensation soudure froide
Conversion de la tension en température
Matériaux utilisées
Conversion analogique numérique
Acquisition WiFi (en partie)

## Slide 4: Ce que nous avons fait depuis
Création d’une application dédiée
Création d’un circuit d’amplification
Création d’un PCB + routage
Dimensionnement de la source d’alimentation
Modélisation CAO d’un boîtier en PLA
Création d’un manuel d’utilisation

## Slide 5: Conversion tension / température
Température -> Tension
Tension -> Température
V

## Slide 6: Matériaux utilisés
Tube alumine
Soie de verre
Chromel – Alumel (125 µm)

## Slide 7: Conversion analogique numérique MCP3301 13 bits
Mode de cadencement SPI : 0
Polarité d’horloge (CPOL = 0) : Horloge en veille à l’état logique 0
Phase d’horloge (CPHA = 0) : Cadencement des données sur le front montant

## Slide 8: Conversion analogique numérique MCP3301 13 bits
=
, avec Vref = 3,3 V

## Slide 9: Acquisition WiFi
Le script python connecté au point d’accès WiFi établi une connexion TCP avec le serveur
Des tables de conversions propres aux thermocouples de type K permettent de retrouver la température de la soudure chaude
Notes: Choix ESP8266 point acces wifi programmé en cpp sur l’IDE Arduino

## Slide 10: Application dédiée
Icône application :
Notes: Choix ESP8266 point acces wifi programmé en cpp sur l’IDE Arduino

## Slide 11: Traitement des données

## Slide 12: Amplification du signal MCP6002
AOP A : Montage suiveur (stabiliser une tension de référence) =
AOP B : Montage différentiel
= = = 28,11

## Slide 13: Dimensionnement de l’alimentation
Pile AAA (Alcalines non rechargeables)
Tension : 1,5 V
Capacité : 2500 mAh
3 piles AAA de 1,5 V en série 4,5 V
Autonomie :
L’ESP8266 dispose d’un régulateur linéaire de tension vers 3,3 V
Consommation 300 mA en mode point d’accès WiFi
(Le mode AP empêche les modes de veilles)
Notes: Conclusion de notre system et parler du capteur de température.

## Slide 14: Conception & routage PCB
Depuis EAGLE (suite AUTODESCK)
Conception schéma électronique
Notes: Conclusion de notre system et parler du capteur de température.

## Slide 15: Conception & routage PCB
Routage PCB
Impression du PCB avec une CNC
Soudage des composants
Notes: Conclusion de notre system et parler du capteur de température.

## Slide 16: Modélisation boitier
Création des composants et assemblage sur FUSION 360
(suite AUTODESCK)
Notes: Conclusion de notre system et parler du capteur de température.

## Slide 17: Manuel d’utilisation
Notes: Choix ESP8266 point acces wifi programmé en cpp sur l’IDE Arduino

## Slide 18: Eventuelles reprises du projet
Passer l’ESP8266 en mode station WiFi de sorte à pouvoir le déconnecter du réseau et ainsi utiliser les différents modes de veilles
Compatibilité avec d’autres types de thermocouples (K, J, E…) sélectionnables depuis l’application

## Slide 19
PRJ1401 - THERMOCOUPLE
Jalon final
JAOUANNE Lilian
GARÇON Bastian